## Slide 1
FPGA 보드상의 컴퓨터 구현
- 중간발표 -
27기 박제윤, 31기 서승현, 31기 이준호, 29기 김희준, 32기 강병찬

## Slide 2: 목차
1. 작품 명세
ㄱ. 인터페이스 & 구조
ㄴ. 기능
2. 진행상황
3. 추후 진행 예정사항 및 당면 문제점

## Slide 3: 작품 명세 – 인터페이스, 구조
인터페이스
사용자로부터 키보드로 입력
모니터에 HDMI출력으로 결과 표시.
HDMI
FPGA
구조
1. RISC-V ISA를 따를 것
1-1. RV32I를 base로 M, A, Zicsr, F 등 변형
2. RAM을 갖출 것.
3. OS와의 interaction에 필요한 기능들을 HW적으로 구현
- User mode와 privileged mode의 분리, VM 지원을 위한 특수 register 등
Notes: 확장자 M은 곱셈, 나눗셈. A는 Atomic memory operation(메모리 읽고 쓰기가 동시에?). Zicsr은 부동소수점 연산을 위한 Control and status register 명령어. F는 32-bit 부동소수점

## Slide 4: 작품 명세 - 기능
기능
1. 가능한 다양한 연산 지원 – 사칙연산, FP 연산
2. 현대 CPU의 코어 부분에서 사용되는 대표적 기술들 구현
- Pipelining, Out-of-Order execution, Superscalar,
Dynamic branch prediction 등
3. 현대 컴퓨터가 요구하는 메모리 제어, 성능 향상 관련 기술들 구현.
- Cache, Virtual memory, TLB 등
4. Computer 상에서 동작 가능한 프로그램을 작성해 실행 가능.
단, 컴파일러 사용이 불가능 > 복잡한 프로그램을 올리지 않음.

## Slide 5: 진행상황 – CPU 코어
RV32 instruction set 및 확장 set 중 필요한 명령어 목록 작성.
Superscalar processor(2-wide fetch, 3-way execution unit) core 기능 중
먼저 간단한 일부 instruction을 대상으로 decoder 및 functional unit 제작해
테스트 진행 중.

## Slide 6: 진행상황-CPU 코어
add
sub
sll
slt
sltu
xor
srl
sra
or
and
mul
mulh
mulhu
addi
andi
ori
xori
slti
sltiu
lu
auipc
div
divu
rem
lw
sw
beq
bne
bge
bltu
bgeu
amoswap
lr.w
sc.w
csrrw
csrrs
csrrc
fadd.s
fsub.s
fmul.s
fdiv.s
fmax.s
fmv.x.w
fmv.w.x
fmadd.s
Simple
Complex
Floating Point

## Slide 7: 진행상황-CPU 코어
Fetch
A
Decode
Dispatch
S
C
F
Complete
Retire
B
A
B
CPU 전체 구조도
Dispatch
A
B

## Slide 8: 진행상황-CPU 코어
Fetch
A
Decode
Dispatch
S
C
F
Complete
Retire
B
A
B
현재 진행 상황
Dispatch
A
B

## Slide 9: 진행상황-코어 외 부분
I-cache 및 D-cache 구현 완료(?-way, pseudo LRU 적용)
TLB 구현 완료(fully associative, 8 entry)
CPU
Bus
Memory
PC
Registers
Condition Codes
Codes
Data
Stack
Addresses
Instructions
Data

## Slide 10: 추후 진행 예정 사항
코어 부분 모든 기능 완성: decoder 수정, complex FU 설계
Memory 연결(AXI 이용)
Exceptional control flow의 관리
I/O 연결
소프트웨어 설계
Fetch
A
Decode
Dispatch
S
C
F
Complete
Retire
B
A
B
Dispatch
A
B
CPU
Bus
Memory
PC
Registers
Condition Codes
Codes
Data
Stack
Addresses
Instructions
Data

## Slide 11: 당면 문제점
버스를 이용한 memory 연결에 있어 모호한 부분 존재
Memory와 같은 이유로 I/O도 기술적 어려움 있음
개발된 기능이 모두 테스트된 것은 아님
ECF handling을 위해 core 부분이 일부 수정되어야 할 수 있음
CPU
Bus
Memory
PC
Registers
Condition Codes
Codes
Data
Stack
Addresses
Instructions
Data